# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Советская, 55 (ремонт придомового освещения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 27555,67 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 4 кв.2018г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕРр67-8-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 | 1810,34 | 1807,73 | 2,61 1,19 | 0 | 36,21 | 36,16 | 0,05 0,02 |  | 163,3 3,27 | 0,08 |
| 5 | ТЕРм08-02-399-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 | 165,9 | 38,09 | 67,72 23,33 | 60,09 | 82,95 | 19,05 | 33,86 11,67 | 30,04 | 3,52 1,76 | 1,57 0,79 |
| 6 | СЦМ-507-0294 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,005 | 2896,16 | 0 | 0 0 | 2896,16 | 14,48 |  |  | 14,48 |  |  |
| 7 | Прайс-лист ООО Сэпком | Труба гофра Д16 | м | 50 | 1,06 | 0 | 0 0 | 1,06 | 53,00 |  |  | 53,00 |  |  |
| 8 | Прайс-лист ООО Сэпком | Крепеж для гофры | шт. | 150 | 0,52 | 0 | 0 0 | 0,52 | 78,00 |  |  | 78,00 |  |  |
| 9 | Прайс-лист ООО Сэпком | Уличный светодиодный светильник PSL-R SMD 50w 6500K 4950Lm IP65 Jazzway | шт. | 3 | 983,33 | 0 | 0 0 | 983,33 | 2949,99 |  |  | 2949,99 |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-003-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый | 1 шт. | 1 | 30,95 | 23,37 | 2,08 0 | 5,5 | 30,95 | 23,37 | 2,08 | 5,50 | 2,16 2,16 |  |
| 3 | Прайс лист | Фотореле тип ФР-601 | шт. | 1 | 48,08 | 0 | 0 0 | 48,08 | 48,08 |  |  | 48,08 |  |  |
| 10 | ТСЭМ-031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 2 | 142,96 | 0 | 142,96 14,86 | 0 | 285,92 |  | 285,92 29,72 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3579,58 | 78,58 | 321,91 41,41 | 3179,09 | 7,19 | 0,79 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 20387,27 | 1486,74 | 2369,26 783,48 | 16531,27 | 7,19 | 0,79 |
| Накладные расходы | 1487,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1088,04 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 1711,31 |  |  |  | 3,27 |  |
| Электромонтажные работы на других объектах | 17792,26 |  |  |  | 1,76 | 0,79 |
| Монтаж оборудования | 1355,12 |  |  |  | 2,16 |  |
| Машины | 2104,37 |  |  |  |  |  |
| Итого | 22963,06 |  |  |  | 7,19 | 0,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 16531,27 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2369,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2270,22 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1487,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1088,04 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 4592,61 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 27555,67 |  |  |  | 7,19 | 0,79 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                 А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(