# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №9-2019

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Советская, 55 (установка МАФ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 210821,09 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 4 кв.2018г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. МАФ |
| 1 | ТЕР01-02-058-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01134 | 1623,57 | 1623,57 | 0 0 | 0 | 18,41 | 18,41 |  |  | 181 2,05 |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00756 | 67530 | 1614,6 | 2381,35 267,48 | 63534,05 | 510,53 | 12,21 | 18,00 2,02 | 480,32 | 180 1,36 | 18 0,14 |
| 3 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00378 | 838,84 | 838,84 | 0 0 | 0 | 3,17 | 3,17 |  |  | 97,2 0,37 |  |
| 4 | ТЕР09-03-014-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций | 0,38 | 1722,36 | 636,6 | 729,61 56,96 | 356,15 | 654,50 | 241,91 | 277,25 21,64 | 135,34 | 63,28 24,05 | 3,82 1,45 |
| 5 | Прайс | Качелядвойная с гибкой подвеской | шт | 1 | 4552,88 | 0 | 0 0 | 4552,88 | 4552,88 |  |  | 4552,88 |  |  |
| 6 |  | Игровой комплекс | шт | 1 | 25655,45 | 0 | 0 0 | 25655,45 | 25655,45 |  |  | 25655,45 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 31394,94 | 275,70 | 295,25 23,66 | 30823,99 | 27,83 | 1,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 167674,03 | 5216,24 | 2173,04 447,65 | 160284,75 | 27,83 | 1,59 |
| Накладные расходы | 4332,50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3677,71 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 832,91 |  |  |  | 2,42 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 160324,76 |  |  |  | 1,36 | 0,14 |
| Строительные металлические конструкции | 14526,57 |  |  |  | 24,05 | 1,45 |
| Итого | 175684,24 |  |  |  | 27,83 | 1,59 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 160284,75 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2173,04 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5663,89 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4332,50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3677,71 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 35136,85 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 210821,09 |  |  |  | 27,83 | 1,59 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                 А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(