# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 56

(Ремонт асфальтобетонного покрытия)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1294069,26 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2019г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,58 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 3958,48 | 1070,96 | 2887,52 164,41 |  | 68,26 107,85 | 9,4 14,85 |
| 2 | ТЕР27-03-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 4,6 | 1808,15 | 57 | 1483,34 83,69 | 267,81 | 8317,49 | 262,20 | 6823,36 384,97 | 1231,93 | 5,81 26,73 | 6,06 27,88 |
| 3 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0108 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 55,15 | 0,90 | 54,22 4,39 | 0,03 | 9,28 0,1 | 26,91 0,29 |
| 4 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,98 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 10665,27 | 1465,71 | 204,59 20,00 | 8994,97 | 76,08 150,64 | 0,68 1,35 |
| 5 | ТСЦ-403-8024 | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 198 | 172,4 | 0 | 0 0 | 172,4 | 34135,20 |  |  | 34135,20 |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,048 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 36,66 | 36,66 |  |  | 88,5 4,25 |  |
| 7 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 4,8 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 747,70 |  |  | 747,70 |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,054 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 269,84 | 12,15 | 238,59 16,71 | 19,10 | 24,19 1,31 | 20,6 1,11 |
| 9 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 6,48 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 906,75 |  |  | 906,75 |  |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (г. Бородино- пос. Громадск) | 1 т груза | 14,58 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 235,32 |  | 235,32 |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,027 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 87,13 | 3,91 | 76,40 5,28 | 6,82 | 15,72 0,42 | 13,88 0,37 |
| 12 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 2,97 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 371,10 |  |  | 371,10 |  |  |
| 13 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза (г. Бородино - пос. Филимоново) | 1 т груза | 4,752 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 162,76 |  | 162,76 |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3105 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 537,43 |  | 19,48 2,61 | 517,95 |  | 0,66 0,2 |
| 15 | ТЕР27-03-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,7211 | 49415,4 | 689 | 2935,92 328,59 | 45790,48 | 35633,44 | 496,84 | 2117,09 236,95 | 33019,51 | 62,24 44,88 | 22,46 16,2 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,035 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 54796,50 | 438,82 | 3214,24 299,18 | 51143,44 | 38,3 39,64 | 19,08 19,75 |
| 17 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 128,7438 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 444,17 |  | 444,17 |  |  |  |
| 18 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 128,7438 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 617,97 |  | 617,97 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 151978,36 | 3788,15 | 17095,71 1134,50 | 131094,50 | 375,82 | 82 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 916254,99 | 72391,55 | 146440,70 21680,30 | 697422,74 | 375,82 | 82 |
| Накладные расходы | 105509,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 56626,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 74525,80 |  |  |  | 107,85 | 14,85 |
| Автомобильные дороги | 969828,41 |  |  |  | 263,62 | 66,86 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 549,88 |  |  |  | 0,1 | 0,29 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 5406,93 |  |  |  | 4,25 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 19538,64 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 8541,39 |  |  |  |  |  |
| Итого | 1078391,05 |  |  |  | 375,82 | 82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 697422,74 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 146440,70 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 94071,85 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 105509,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 56626,28 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 215678,21 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1294069,26 |  |  |  | 375,82 | 82 |

## Составил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(